Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

NIP 525-234-77-28

##### ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Rozbudowa systemu telewizji dozorowej CCTV we wskazanych miejscach budynku Muzeum polegająca na:

- Montażu nowych kamer przestrzeni wystawy czasowej poziom 210, zgodnie z zaproponowanym i przyjętym przez Zamawiającego planem ich rozmieszczenia;

Minimalne parametry techniczne punktów kamerowych:

Standardy HD

Zgodność z normą SMPTE 274M-2008 w następujących zakresach:

- Rozdzielczość: 1920 x 1080

- Skanowanie: progresywne

- Odwzorowanie kolorów: zgodne ze standardem ITU-R BT.709

- Format obrazu: 16:9

- Częstotliwość odświeżania: 25 i 30 kl./s

Zgodność z normą SMPTE 296M-2001 w następujących zakresach:

- Rozdzielczość: 1280 x 720

- Skanowanie: progresywne

- Odwzorowanie kolorów: zgodne ze standardem ITU-R BT.709

- Format obrazu: 16:9

- Częstotliwość odświeżania: 25 i 30 kl./s

- Rozbudowa przestrzeni zapisu archiwum systemu CCTV w  postaci montażu nowej macierzy dyskowej DIVAR IP wraz z dyskami.

Minimalne parametry techniczne macierzy:

- Procesor Intel Pentium G6950 Dual Core (pamięć podręczna 3 MB; 2,8 GHz) – lub równoważny, o paramtrach nie gorszych niż wyżej wymieone , Gniazdo 1, pamięć podręczna 2 poziomu 1x 3 MB

- Ochrona pamięci Niebuforowana, ECC, Maks.

- Częstotliwość szyny FSB 1333 MHz

- Zainstalowana pamięć 4 GB, DDR3-1333 ECC UNB (2x 2 GB

- Typ nośnika pamięci 8 szuflad: 3,5-calowe dyski SATA,

- Zainstalowane dyski twarde: DIP-6082-8HD: 16 TB, 2 TB SATA/300 7200 obr./min 3.5“, DIP-6083-8HD: 24 TB, 3 TB SATA/300 7200 obr./min 3.5“.

- Karta RAID SAS, Karta SAS/SATA RAID bazująca na 2108 — 8 portów wewnętrznych/PCI-E.

- Rozbudowa elementów sieci strukturalnej umożliwiającej podłączenie nowych punktów kamerowych.

SWITCH Fast Ethernet - przełącznik sieciowy zarządzalny + akcesoria

| Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 24 szt.,liczba portów 1000BaseT (RJ45) 2 szt. Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja podstawowa konfiguracja poprzez WWW SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 Obsługiwane protokoły i standardy |  |
| --- | --- |
| IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseFX IEEE 802.3ab - 1000BaseT IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol half/full duplex auto MDI/MDI-X trunking TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet protocol UDP - datagramowy protokół użytkownika Bufor pamięci Warstwy 2 Typ obudowy Rack Maksymalny pobór mocy 19 W |  |

- Budowa i montaż nowych tras kablowych z pomieszczenia dystrybucji sygnału CCTV nowo zainstalowanych punktów kamerowych;

- Wykonanie odpowiednich prac montażowych i instalatorskich w zakresie montażu nowych kamer;

- Ustawienie odpowiednich pól widzenia montowanych kamer, z uwzględnieniem szczegółowych warunków panujących w obszarze Wystawy Czasowej;

- Przygotowanie nowo zamontowanych kamer do wpięcia do funkcjonującego systemu CCTV w Muzeum, w tym przygotowanie pod kątem uwarunkowań licencyjnych, technicznych i innych;

- Wykonanie odpowiednich prac montażowych w pomieszczeniu monitoringu w celu umożliwienia odbioru obrazu z dodanych kamer systemu CCTV;

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych dla każdego wykonanego 
i zmodernizowanego punktu kamerowego z uwzględnieniem zapisanego i widoku z danej kamery;

- Wykonanie dokumentacji technicznej zamontowanego systemu;

Wymagany termin gwarancji systemu to 24 miesiące.

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: w siedzibie  Muzeum;

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, ale nie później 
niż do 18 lutego 2016 r.;

Kryteria oceny ofert: najniższa cena;

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

Cmin

C = --------------- x 100

Cbad

gdzie:

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę,

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym łączną cenę brutto w PLN za całość zamówienia.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących lokalizacji określonych urządzeń systemu przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem w ramach wizji lokalnej, po wcześniejszym umówieniu terminu – osoba kontaktowa Artur Bogusz tel. 696 492 204.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie e-mailem na adres: abogusz@jewishmuseum.org.pl najpóźniej do dnia 
22 stycznia 2016 r. do godz. 16.00 kompletnej oferty.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

...........................................................		 	(podpis pracownika )