Wykaz oferowanych urządzeń

Projektory:

Projektor 1

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 10 |  |
| Kolor obudowy : | Biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 365 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920x1200 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 5500 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 3000 godzin (normal), 5000 godzin (eco+) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 10 000:1 |  |
| Współczynnik projekcji: | 0.79:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | 1x USB |  |
|  | 1x HDMI |  |
|  | 1x Display port |  |
| Waga: | Nie większa niż 7 kg |  |
| Szerokość : | Nie większa niż 444 mm i nie mniejsza niż 424 mm |  |
| Wysokość : | Nie większa niż 175 mm i nie mniejsza niż 160 mm |  |
| Głębokość : | Nie większa niż 354 mm i nie mniejsza niż 344 mm |  |
| Zasilanie: | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 28 dB (tryb eco). Pobór mocy nie większy niż 425W (tryb normal). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym. |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 15 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 365 W Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Projektor 2

| Wymagane parametry: | Opis para Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model metrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 3 |  |
| Kolor obudowy: | Czarny |  |
| Technologia projekcji: | Chip x 1 DLP |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Laserowe źródło światła |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920x1200 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 5400 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 20 000 godzin |  |
| Kontrast dynamiczny: | Nie mniej niż 20 000:1 |  |
| Korekcja Keystone: | Zakres nie mniejszy niż: +/- 20 stopni (H) +/- 40 stopni (V) |  |
| Współczynnik projekcji: | Regulowany w zakresie co najmniej 1,46-2,94:1 |  |
| Lens shift: | Poziomo co najmniej w zakresie -27% + 34% (manual) Pionowo co najmniej w zakresie +64% - 44% (manual) |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Powiększenie optyczne: | manual zoom x 2 |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 2x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 17 kg Nie większa niż 515 mm i nie mniejsza niż 498 mm Nie większa niż 185 mm (z nóżkami) i nie mniejsza niż 168 mm (z nóżkami) Nie większa niż 510 mm (z obiektywem) i nie mniejsza niż 492 mm (z obiektywem) |  |
| Zasilanie: | 200-240V AC, 50/60Hz |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Pobór mocy nie większy niż 500W. Poziom szumu w trybie normal nie wyższy niż 35dB. Obiektyw usytuowany centralnie. |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym . |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 60 miesięcy na projektor i nie mniej niż 20 000 godzin na źródło światła. |  |

Projektor 3

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 2 |  |
| Kolor obudowy : | Czarny |  |
| Technologia projekcji: | DLP |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Laserowe źródło światła |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920x1200 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 6000 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 20 000 godzin |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 100 000:1 |  |
| Współczynnik projekcji: | Regulowany w zakresie co najmniej 0,75-0,95:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x HDMI |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 17 kg Nie większa niż 500 mm i nie mniejsza niż 484 mm Nie większa niż 200 mm i nie mniejsza niż 181 mm Nie większa niż 525 mm i nie mniejsza niż 509 mm |  |
| Zasilanie: | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 36 dB. Pobór mocy nie większy niż 650 W (tryb normal). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym . |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 60 miesięcy na projektor i nie mniej niż 20 000 godzin na źródło światła. |  |

Projektor 4

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 12 |  |
| Kolor obudowy : | Czarny lub biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP 0,65”DC3 |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1280x800 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 4500 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 3000 godzin (normal), 5000 godzin (eco) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 20 000:1 |  |
| Korekcja trapezu: | Co najmniej w zakresie +/-40 stopni w pionie |  |
| Współczynnik projekcji: | Regulowany w zakresie co najmniej 1.47-2.35:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Powiększenie optyczne: | Manual zoom 1.6x |  |
| Przesuw obiektywu | Manualny +16,2% w pionie |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 1x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 4 kg Nie większa niż 325 mm i nie mniejsza niż 286 mm Nie większa niż 125 mm i nie mniejsza niż 114 mm Nie większa niż 240 mm i nie mniejsza niż 224 mm |  |
| Zasilanie | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 32 dB (tryb eco). Pobór mocy nie większy niż 309W (tryb jasny). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym . |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 14 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Projektor 5

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 4 |  |
| Kolor obudowy : | Biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 203 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | XGA 1024x768 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 3 700 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 6 000 godzin (normal), 10 000 godzin (eco) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 22 000:1 |  |
| Korekcja Keystone: | Co najmniej w zakresie +/- 20 stopni w pionie |  |
| Współczynnik projekcji: | Optyka krótkodystansowa 0,617:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 1x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 3 kg Nie większa niż 320 mm i nie mniejsza niż 315 mm Nie większa niż 110 mm i nie mniejsza niż 105 mm Nie większa niż 245 mm i nie mniejsza niż 234 mm |  |
| Zasilanie | 200-240V AC, 50/60Hz |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Pobór mocy nie większy niż 225 W (tryb jasny). Poziom hałasu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 26 dB (tryb eco). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym. |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 6 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 203 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 6000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Projektor 6

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 2 |  |
| Kolor obudowy : | Czarny lub biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP 0,65”DC3 |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1280x800 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 4500 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 3000 godzin (normal), 5000 godzin (eco) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 20 000:1 |  |
| Korekcja trapezu: | Co najmniej w zakresie +/-40 stopni w pionie |  |
| Współczynnik projekcji: | Regulowany w zakresie co najmniej 1.28-1.536:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Powiększenie optyczne: | Manual zoom 1.2x |  |
| Fokus | Manual |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 1x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 3 kg Nie większa niż 330 mm i nie mniejsza niż 315 mm Nie większa niż 120 mm i nie mniejsza niż 102 mm Nie większa niż 240 mm i nie mniejsza niż 224 mm |  |
| Zasilanie | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 31 dB (tryb eco). Pobór mocy nie większy niż 306 W (tryb normal). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym . |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 2 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Projektor 7

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 6 |  |
| Kolor obudowy : | Biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 203 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1280x800 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 3800 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 6000 godzin (normal), 10 000 godzin (eco) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 22 000:1 |  |
| Korekcja Keystone: | Co najmniej w zakresie +/-20 stopni w pionie |  |
| Współczynnik projekcji: | Optyka krótkodystansowa 0,52:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 1x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 3 kg Nie większa niż 320 mm i nie mniejsza niż 315 mm Nie większa niż 110 mm i nie mniejsza niż 105 mm Nie większa niż 245 mm i nie mniejsza niż 234 mm |  |
| Zasilanie | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 26 dB (tryb eco). Pobór mocy nie większy niż 225W (tryb jasny). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym. |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 8 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 203 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 6000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Projektor 8

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu, marka, model |
| --- | --- |
| Ilość: | 4 |  |
| Kolor obudowy : | Czarny lub biały |  |
| Technologia projekcji: | 1 x DMD DLP 0,67”DC3 |  |
| Rodzaj podświetlenia: | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920x1200 pikseli |  |
| Jasność: | Nie mniej niż 4200 ANSI lumenów |  |
| Żywotność zespołu podświetlenia: | Nie mniej niż 3000 godzin (normal), 5000 godzin (eco) |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 20 000:1 |  |
| Współczynnik projekcji: | Regulowany w zakresie co najmniej 1.4-2.24:1 |  |
| Opcje projekcji: | Przednia biurkowa, przednia sufitowa, tylna biurkowa, tylna sufitowa. |  |
| Powiększenie optyczne: | Manual zoom 1.6x |  |
| Fokus | Manual |  |
| Przesuw obiektywu | Manualny +13% w pionie |  |
| Korekcja trapezu: | +/- 40 stopni w pionie |  |
| Wejścia sygnałowe wideo: | Co najmniej: 1x USB 1x HDMI 1x VGA |  |
| Waga: Szerokość : Wysokość : Głębokość : | Nie większa niż 3,5 kg Nie większa niż 330 mm i nie mniejsza niż 314 mm Nie większa niż 135 mm i nie mniejsza niż 114 mm Nie większa niż 245 mm i nie mniejsza niż 223 mm |  |
| Zasilanie | 200-240 V AC, 50/60HZ |  |
| Kontrola: | RJ-45 (LAN), RS - 232 |  |
| Dodatkowe: | Poziom szumu podczas pracy urządzenia nie wyższy niż 32 dB (tryb eco). Pobór mocy nie większy niż 309W (tryb normal). |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, kabel zasilający, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym. |  |
| Gwarancja : | Nie mniej niż 36 miesięcy na projektor i 1000 h lub 12 miesięcy na lampę. |  |
| Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta: Ilość: 6 szt. | Moc lampy nie mniejsza niż 260 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

Monitory:

Monitor 1 - 21,3”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Rozmiar: | 21,3” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Wielkość pola wyświetlania: | 432 mm x 324 mm |  |
| Matrycy: | LCD |  |
| Technologia panelu: | Monitor IPS TFT z podświetleniem LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1600 x 1200 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 4 : 3 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 16,7 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 420 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 1500 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 20 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x DVI 1x DisplayPort 1x D-Sub |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie większy niż 45 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż 465 mm x nie więcej niż 535 mm x nie więcej niż 209 mm |  |
| Waga: | Nie większa niż 6 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 2 -  32”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 4 |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Rozmiar: | 31,5” |  |
| Matrycy: | LCD |  |
| Technologia podświetlania panelu: | LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:9 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 16,7 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 350 |  |
| Kontrast: Typowy | Nie mniej niż 1400 : 1 |  |
| Kontrast: Dynamiczny | Nie mniej niż 500 000 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 8 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x VGA (D-SUB) 1x HDMI 1x DVI –D 1x PC Audio 1x RS232C |  |
| Wyjścia: | Co najmniej: 1x Audio Line Out |  |
| Zasilanie: | 200 – 240 V AC, 50 – 60Hz |  |
| Pobór mocy w trybie gotowości: | Nie więcej niż 0,5 W |  |
| Pobór mocy w trybie włączonym: | Nie więcej niż 57 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż 727 mm x nie więcej niż 426 mm x nie więcej niż 64 mm |  |
| Szerokość osłony: | Nie więcej niż: 12 mm ( góra , lewa i prawa strona ) Nie więcej niż: 18 mm ( dół ) |  |
| Waga: | Nie większa niż 6 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm lub 200mm x 200 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 3 -  27”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Rozmiar: | 27” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Rodzaj matrycy: | LED |  |
| Technologia panelu: | IPS |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:9 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 16,7 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 250 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 20 000 000 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 5 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x VGA (D-SUB) 1x HDMI 1.4 1x DVI-D 1x DisplayPort 1.2 |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 17,4 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie: 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż 625 mm x nie więcej niż 370 mm x nie więcej niż 51 mm bez podstawy |  |
| Waga: | Nie większa niż 5 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 4 – 24”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 4 |  |
| Rozmiar: | 24” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Matryca: | LED |  |
| Technologia panelu: | Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1200 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:10 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 16,7 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 300 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 5000 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 5 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x HDMI 1x DVI 1x DisplayPort |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie większy niż 50W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C - 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | 532 mm x 516 mm x 250 mm z podstawą |  |
| Waga: | Nie większa niż 7 kg |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 5 – 24”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Rozmiar: | 24” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Matryca: | LED |  |
| Technologia panelu: | Monitor AH - IPS z podświetleniem W-LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1200 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:10 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 1,073 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 350 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 1000 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 8 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x HDMI 1x DVI 1x DisplayPort |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 55 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | 557 mm x 362 mm x 59 mm bez podstawy |  |
| Waga: | Nie większa niż 6 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 6 – 30”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Rozmiar: | 30” |  |
| Matryca: | AH - IPS |  |
| Technologia podświetlania panelu: | GB – R LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 2560 x 1600 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:10 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 1,074 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 340 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 1000 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 12 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x DVI-D 1x DisplayPort 1x HDMI 1x Mini DisplayPort |  |
| Zasilanie: | 200 – 240 V AC, 50 – 60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 87 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż: 688 mm x nie więcej niż: 467 mm x nie więcej niż: 82 mm bez podstawy |  |
| Waga: | Nie większa niż 11 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 100 mm x 100 mm lub 200 mm x 100 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |
| Ilość: | 1 |  |

Monitor 7 – 55”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Rozmiar: | 55” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Wielkość pola wyświetlania: | 54,6” |  |
| Rodzaj matrycy: | LCD |  |
| Technologia podświetlenia panelu: | LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:9 |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 10,7 M |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 500 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 1200 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 8 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x VGA (D-SUB) 1x HDMI 1x DVI 1x PC Audio 1x RS232C 1x IR 1x RJ45 1x DisplayPort |  |
| Wyjścia: | Co najmniej: 1x DVI 1x RS232C 1x DisplayPort |  |
| Zasilanie: | AC 100 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 133 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż 1211,4 mm x nie więcej niż 682,2 mm x nie więcej niż 98,5 mm |  |
| Grubość osłony : | Nie więcej niż 1,8 mm ( góra, dół, lewa i prawa strona ) |  |
| Szerokość osłony: | Nie więcej niż 0,9 mm |  |
| Waga: | Nie więcej niż 25 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 400 mm x 400 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad |  |
| Dodatkowe: | Monitor do budowania ścian wizyjnych |  |
| Wyposażenie: | Pilot, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 8 – 55”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Liczba: | 1 |  |
| Rozmiar: | 55” |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Wielkość pola wyświetlania: | 1209,6 mm x 680,4 mm |  |
| Rodzaj matrycy: | LCD |  |
| Technologia podświetlenia panelu: | LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:9 |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | Nie mniej niż 16,7 mln |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 350 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 1400 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie większy niż 6 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x VGA (D-SUB) 1x HDMI 1x DVI 1x PC Audio 1x RS232C |  |
| Wyjścia: | Co najmniej: 1x DVI 1x RS232C |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 140 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie więcej niż 1259 mm x nie więcej niż 730 mm x nie więcej niż 41 mm |  |
| Wymiary ramki (szerokość ) : | Nie więcej niż 23 mm ( góra , dół ) Nie więcej niż 18,5 mm ( lewa i prawa strona) |  |
| Waga: | Nie większa niż 27 kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 300 mm x 300 mm lub 400 mm x 400 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku elektronicznym, kabel zasilający |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Monitor 9 – 46”

| Wymagane parametry: | Opis parametrów oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Ilość: | 1 |  |
| Kolor: | Czarny |  |
| Rozmiar: | 46” |  |
| Rodzaj matrycy: | S - PVA |  |
| Technologia podświetlenia panelu: | LED |  |
| Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 pikseli |  |
| Proporcja boków: | 16:9 |  |
| Jasność (cd/m2): | Nie mniej niż 500 |  |
| Kontrast: | Nie mniej niż 3500 : 1 |  |
| Czas reakcji: | Nie więcej niż 8 ms |  |
| Maksymalny kąt patrzenia: | Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie pionowej Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie poziomej |  |
| Żywotność matrycy: | Nie mniej niż 50 000 godzin |  |
| Wejścia: | Co najmniej: 1x VGA (D-SUB) 1x DVI 1x DisplayPort 1x PC Audio 1x HDMI |  |
| Zasilanie: | AC 200 -240 V 50/60Hz |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 115 W |  |
| Temperatura pracy: | Co najmniej w zakresie 5 stopni C – 35 stopni C |  |
| Wymiary (szerokość X wysokość x głębokość ): | Nie większe niż: 1024 mm x nie większe niż: 578 mm x nie większe niż: 117 mm bez podstawy |  |
| Waga: | Nie większa niż 25, kg bez podstawy |  |
| Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego VESA: | 300 mm x 300 mm |  |
| Produkt: | Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad. |  |
| Wyposażenie: | Pilot, instrukcja użytkownika w wersji papierowej lub na nośniku, kabel zasilający , Rama z narożnikami łączącymi do proponowanego monitora 46” z czarnego anodyzowanego aluminium. Może zapewniać zewnętrzną powierzchnię dla pojedynczego monitora lub dowolnej wielkości ściany wideo. Szerokość ramy min. 8,2 mm. |  |
| Gwarancja: | Nie krótsza niż 36 miesięcy |  |

Lampy:

| l.p. | nazwa | opis (wymagania, parametry) | Opis parametrów, oferowanych lamp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta do projektora Panasonic PT-DZ 780 Model lampy: ET-LAD70 | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 310 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 4000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub 500 godzin pracy lampy. |  |
| 2 | Lampa z modułem do projektora Viewsonic PJD8633WS Model lampy: RLC-080 | Moc lampy nie mniejsza niż 240 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 3500 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 90 dni bez limitu przepracowanych godzin pracy lampy |  |
| 3 | Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta do projektora NEC M403H Model lampy: NP30L | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 270 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 5000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub 1000 godzin pracy lampy |  |
| 4 | Lampa z modułem do projektora Optoma EH7500 Model lampy: SP.8JN08GC01 | Moc lampy nie mniejsza niż 330 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 2500 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy lampy |  |
| 5 | Lampa z modułem do projektora Optoma 306ST Model lampy: SP.8TU01GC01 | Moc lampy nie mniejsza niż 240 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 3500 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy lampy |  |
| 6 | Lampa z modułem do projektora NEC P502W Model lampy: NP39L | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 375 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie może być krótszy niż 4000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta musi obejmować okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub 1000 godzin pracy lampy |  |
| 7 | Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta do projektora Optoma EH505e Model lampy 5811122724-SOT | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 365 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |
| 8 | Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta do projektora Optoma X316ST Model lampy SP.70201GC01 | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 210 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 4000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |
| 9 | Oryginalna lampa z oryginalnym modułem rekomendowanym przez producenta do projektora Optoma X416 Model lampy SP.72Y01GC01 | Projektor jest objęty gwarancją producenta, dlatego też oferowane lampy muszą posiadać rekomendację producenta. Moc lampy nie mniejsza niż 260 W. Deklarowany przez producenta czas pracy lampy nie krótszy niż 3000 godzin w trybie normal. Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy. |  |

……………………………………………………………………………………..

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania

oferty zgodnie z dokumentem rejestrowym, właściwym 
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem